>> 철근물량산출

D6 or H6 : 0.249 Kgf/m

D10 or H10 : 0.560 Kgf/m

D13 or H13 : 0.995 Kgf/m

D16 or H16 : 1.560 Kgf/m

D19 or H19 : 2.250 Kgf/m

D22 or H22 : 3.040 Kgf/m

D25 or H25 : 3.980 Kgf/m

D29 or H29 : 5.040 Kgf/m

D32 or H32 : 6.230 Kgf/m

D35 or H35 : 7.510 Kgf/m

D38 or H38 : 8.950 Kgf/m

D41 or H41 : 10.500 Kgf/m

D51 or H51 : 15.900 Kgf/m

예)

철근산출 길이가 942.8M라면

942.8 m × 0.560 kgf/m = 527.968 kgf ≒ 0.528 tonf

주된자료정리

| 분류 | HD10 | HD13 | HD16 | HD19 | HD22 | HD25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25D | 250/500 | 325/650 | 400/800 | 475/950 | 550/1,100 | 625/1,250 |
| 40D | 400/800 | 520/1,040 | 640/1,280 | 760/1,520 | 880/1,760 | 1,000/2,000 |
| TONF | 0.56 | 0.995 | 1.56 | 2.25 | 3.04 | 3.98 |

원둘레 : 지름 × 3.14

원면적 : 반지름 × 반지름 × 3.14

원통의면적 : (지름 × 3.14 × 높이) + (2 × 반지름 × 반지름 × 3.14)

원통의부피 : 원면적 × 높이

할증 : 철근정미량(이음,정착포함) 에 3% 할증을 적용함(관공사,주공)

>> 레미콘물량산출

할증 : 무근콘크리트 2%, 철근콘크리트 1%